Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky

# NORMATÍV

materiálno – technického a priestorového zabezpečenia

pre

učebný odbor

2423 H nástrojár

Schválilo  Ministerstvo  školstva,   vedy,   výskumu  a  športu  Slovenskej  republiky dňa              …………………pod číslom  …………….s účinnosťou od 1.septembra 2016

Obsah

1 Základné údaje	2

2 Všeobecne záväzné právne predpisy	2

3 Základné učebné priestory	3

3.1  Základné učebné priestory pre teoretické vyučovanie	3

3.2 Základné učebné priestory pre praktické vyučovanie	3

4 Základné vybavenie učebných priestorov	3

4.1 Základné vybavenie učebných priestorov pre teoretické vyučovanie	4

4.2 Základné vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie	4

5 Odporúčané učebné priestory	14

5.1 Odporúčané učebné priestory pre teoretické vyučovanie	14

5.2 Odporúčané učebné priestory pre praktické vyučovanie	14

6 Odporúčané vybavenie učebných priestorov	14

6.1 Odporúčané vybavenie učebných priestorov pre teoretické vyučovanie	14

6.2 Odporúčané vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie	15

7 Požiadavky na učebné priestory a ich vybavenie pre všeobecnovzdelávacie predmety	15

7.1 Základné učebné priestory	15

7.2 Základné vybavenie učebných priestorov	15

7.3 Odporúčané učebné priestory	16

7.4 Odporúčané vybavenie učebných priestorov	16

# 1 Základné údaje

Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia (ďalej len „normatív“) je vytvorený s cieľom zabezpečenia kvalitnej prípravy absolventov učebného odboru 2423 H nástrojár. Normatív vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠVP“) pre skupinu odborov vzdelania 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II, poskytujúceho stredné odborné vzdelanie, z časti „Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výučby". Špecifikuje ucelený, vzájomne sa podmieňujúci komplex požiadaviek s cieľom vytvoriť optimálne vzdelávacie prostredie. Normatív stanovuje základné učebné priestory pre teoretické a praktické vyučovanie v danom odbore a ich základné materiálne, technické a prístrojové vybavenie. Vybavenie strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania a pracoviska praktického vyučovania v rozsahu  tohto základného vybavenia poskytuje predpoklady pre zabezpečenie prípravy žiakov daného odboru vzdelávania.

Okrem základných priestorov a základného vybavenia sú súčasťou normatívu aj odporúčané učebné priestory a odporúčané materiálne a prístrojové vybavenie. Tieto sú nad rámec základného vybavenia. Ich účelom je zabezpečenie vyššej kvality vyučovacieho procesu v nadväznosti na požiadavky trhu práce v danom odbore. Vybavenosť v súlade s týmto normatívom v rozsahu odporúčaného vybavenia je predpokladom pre strednú odbornú školu a stredisko praktického vyučovania uchádzať sa o možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy.

Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie podľa tohto normatívu môže škola splniť aj používaním materiálno-technického a priestorového zabezpečenia vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby, s ktorou má škola uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania alebo zmluvu o duálnom vzdelávaní.

# 2 Všeobecne záväzné právne predpisy

Proces výchovy a vzdelávania zohľadňuje všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce bezpečnosť práce, ochranu pred požiarom, prevádzkovanie objektov škôl a školských zariadení ako aj technickú dokumentáciu používaných zariadení, príslušné normy a predpisy, ktoré upravujú výrobný proces alebo pracovné operácie zodpovedajúce obsahu vzdelávania v danom odbore vzdelávania.

Učebné priestory musia vyhovovať požiadavkám hygieny práce, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, ktoré sú v súlade s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, rezortnými predpismi a technickými normami. Priestory, v ktorých sa uskutočňuje teoretické a praktické vyučovanie musia umožňovať optimálnu organizáciu vyučovania s prihliadnutím na technický rozvoj a zavádzanie nových zariadení do prevádzky.

Súčasťou vybavenia učebných priestorov pre praktické vyučovanie je technická dokumentácia, technologické postupy, pravidlá bezpečnej obsluhy technických a iných zariadení, hygienické a bezpečnostné predpisy, bezpečnostné tabuľky a značky, prostriedky protipožiarnej ochrany, prvej pomoci a ochranné osobné pracovné prostriedky.

# 3 Základné učebné priestory

Základné učebné priestory sú nevyhnutné pre nadobudnutie požadovaných vedomostí a zručností stanovených výkonovými štandardami príslušného ŠVP a zohľadňujú špecifiká výučby učebného odboru 2423 H nástrojár. Priestory pre teoretické vyučovanie sú stanovené v tabuľke č.1 a priestory pre praktické vyučovanie v tabuľke č.2. Priestory musia vyhovovať všeobecne záväzným právnym predpisom.

## 3.1  Základné učebné priestory pre teoretické vyučovanie

Tabuľka č. 1

| P. č. | Názov učebného priestoru pre teoretické vyučovanie |
| --- | --- |
| 1. | Odborná učebňa pre technológiu |
| 2. | Odborná učebňa pre grafické systémy |

## 3.2 Základné učebné priestory pre praktické vyučovanie

Tabuľka č. 2

| P. č. | Názov učebného priestoru pre praktické vyučovanie |
| --- | --- |
| 1. | Dielňa pre ručné spracovanie kovov |
| 2. | Dielňa pre strojné obrábanie |
| 3. | Dielňa pre tepelné spracovanie kovov |
| 4. | Výdajňa náradia a meracích prístrojov |
| 5. | Odborná učebňa pre odborný výcvik |
| 6. | Odborná učebňa pre meranie |
| 7. | Príručný sklad materiálu |
| 8. | Kabinet majstra odbornej výchovy** |
| 9. | Hygienické a iné zariadenie /WC, umyváreň, šatne *** |

*  Vybavenie dielne môže byť v spoločnom  priestore

** Kabinet majstra odbornej výchovy môže byť súčasťou dielne.

*** Počet, rozmery a vybavenie šatní, hygienických zariadení – umyvárni, spŕch, WC musí

byť navrhnutý v súlade s typologickými a typizačnými smernicami, normami STN, hygienickými normami, predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpismi o ochrane pred požiarom, platnými pre normovanie a prevádzku zariadení pre prípravu žiakov na povolanie.

# 4 Základné vybavenie učebných priestorov

Základné vybavenie učebných priestorov uvedených v tabuľke č. 1 a č. 2 sú rozpracované

v tabuľkách č. 3 a č. 4. Pri vybavení pracovného miesta žiaka sú uvedené všetky základné pomôcky, náradie a pod., ktoré  žiak potrebuje v procese teoretickej a praktickej prípravy vo svojom odbore vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov. Vybavenie je definované pre učebnú skupinu 12 žiakov.

U všetkých položiek označených ako „podľa potreby“ sa nedá presne vyšpecifikovať množstvo, ale pre daný učebný odbor sú povinné, ide najmä o cvičný materiál, ktorý musí byť

stále k dispozícii a o názorné učebné pomôcky. Tematické celky, ktoré vyžadujú pripojenie na internet sa môžu vyučovať aj v špecializovanej učebni IKT.

## 4.1 Základné vybavenie učebných priestorov pre teoretické vyučovanie

Tabuľka č. 3

|  | Teoretické vyučovanie |
| --- | --- |
| P. č. priestoru | Názov priestoru (z tab. č. 1) | Názov vybavenia (v členení stroje a zariadenia, prístroje, výpočtová technika, nábytok a pod.) | Počet na |
|  |  |  | žiaka | skupinu |
| 1. | Odborná učebňa pre technológiu | Školská lavica |  | 12 |
|  |  | Školská stolička |  | 24 |
|  |  | Školská tabuľa |  | 1 |
|  |  | Katedra |  | 1 |
|  |  | Stolička |  | 1 |
|  |  | Počítač s pripojením na internet |  | 1 |
|  |  | Dataprojektor s premietacím plátnom |  | 1 |
|  |  | Skrinky na učebné pomôcky |  | podľa potreby |
|  |  | Učebné pomôcky (názorné modely súčiastok) |  | podľa potreby |
| 2. | Odborná učebňa pre grafické systémy | Školská lavica pre PC | 1 |  |
|  |  | Školská stolička | 1 |  |
|  |  | Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami |  | 1 |
|  |  | Katedra |  | 1 |
|  |  | Stolička |  | 1 |
|  |  | Počítač – server s pripojením na internet |  | 1 |
|  |  | Dataprojektor s premietacím plátnom |  | 1 |
|  |  | Žiacke počítače s pripojením na internet | 1 |  |
|  |  | Tlačiareň |  | 1 |
|  |  | Učiteľský počítač s pripojením na internet |  | 1 |
|  |  | Programové vybavenie počítačov podľa požiadaviek tematických plánov / Word, Excel, Power Point, CAD/CAM / |  | 1 |

## 4.2 Základné vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie

Stroje a zariadenia a špeciálne náradie uvedené v zozname je možne vzájomne používať a

vymieňať, podľa tematických celkov a organizácie vyučovania.  Ak je vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie multifunkčne t. j. spĺňa funkcie a parametre viacerých položiek, je možne takýmto vybavením  tieto položky nahradiť.

Tabuľka č. 4

|  | Praktické vyučovanie |
| --- | --- |
| P. č. priestoru | Názov priestoru (z tab. č. 2) | Názov vybavenia (v členení stroje a zariadenia, prístroje, výpočtová technika, nábytok a pod.) | Počet na |
|  |  |  | žiaka | skupinu |
| 1. | Dielňa pre ručné spracovanie kovov | Zámočnícky stôl so zverákom | 1 |  |
|  |  | Rysovacia doska s podstavcom |  | 1 |
|  |  | Doska vyrovnávacia s podstavcom |  | 1 |
|  |  | Primeriavacia doska |  | 1 |
|  |  | Stĺpová vŕtačka |  | 1 |
|  |  | Stolová vŕtačka |  | 3 |
|  |  | Otočná vŕtačka |  | 1 |
|  |  | Ručná ohýbačka na plech |  | 1 |
|  |  | Ručný pákový lis |  | 1 |
|  |  | Vretenový lis |  | 1 |
|  |  | Dvojkotúčová brúska |  | 2 |
|  |  | Tabuľové nožnice |  | 1 |
|  |  | Dielenská skriňa |  | 1 |
|  |  | Regál na materiál |  | 1 |
|  |  | Paleta na kovový odpad |  | 1 |
|  |  | Kancelársky stôl |  | 1 |
|  |  | Stolička |  | 1 |
|  |  | Odkladací stôl |  | 1 |
|  |  | Tabuľa |  | 1 |
|  |  | PC (notebook) majstra |  | 1 |
|  |  | Kladivo 150 g | 1 |  |
|  |  | Sada pilníkov 300 mm / 4 ks | 1 |  |
|  |  | Sada pilníkov 200 mm / 4 ks | 1 |  |
|  |  | Sada ihlových pilníkov | 1 |  |
|  |  | Sada skrutkovačov | 1 |  |
|  |  | Škrabák trojuholníkový | 1 |  |
|  |  | Ručná pílka na kov | 1 |  |
|  |  | Ručná zvierka zámočnícka | 1 |  |
|  |  | Rysovacia ihla priama | 1 |  |
|  |  | Posuvné meradlo s hĺbkomerom | 1 |  |
|  |  | Jamkár | 1 |  |
|  |  | Plochý zámočnícky sekáč | 1 |  |
|  |  | Krížový zámočnícky sekáč | 1 |  |
|  |  | Kružidlo | 1 |  |
|  |  | Uholník príložný | 1 |  |
|  |  | Uholník plochý | 1 |  |
|  |  | Uholník nožový 100 - 150 | 1 |  |
|  |  | Oceľové meradlo 300 - 500 mm | 1 |  |
| 2. | Dielňa pre strojné obrábanie kovov | Základné vybavenie sústružníckej dielne |
|  |  | Univerzálny hrotový sústruh |  | 4 |
|  |  | Dvojkotúčová brúska na nože |  | 1 |
|  |  | Zámočnícky pracovný stôl so zverákom |  | 1 |
|  |  | Odkladací stolík ku sústruhom |  | 4 |
|  |  | Dielenská skriňa |  | 1 |
|  |  | Regál na príslušenstvo k sústruhom |  | 1 |
|  |  | Odkladací stôl |  | 1 |
|  |  | Paleta na kovový odpad |  | 1 |
|  |  | Kancelársky stôl |  | 1 |
|  |  | Stolička |  | 1 |
|  |  | Tabuľa |  | 1 |
|  |  | PC (notebook) majstra |  | 1 |
|  |  | Príslušenstvo k sústruhom |  |  |
|  |  | Sústružnícke hroty podľa typu sústruhov - pevné a otočné | 1 |  |
|  |  | Mikrometrická zarážka na priečny a pozdĺžny posuv | 1 |  |
|  |  | Pevná mikrometrická zarážka nastaviteľná | 1 |  |
|  |  | Univerzálne skľučovadlo trojčeľusťové ∅ 160 až 200 | 1 |  |
|  |  | Skrutková narážka do kužeľa vretena |  | 6 |
|  |  | Klieštinová narážka do zadnej časti vretena |  | 2 |
|  |  | Upínacia doska štvorčeľusťová |  | 1 |
|  |  | Sada upínacích skrutiek |  | 1 |
|  |  | Pevná a pohyblivá opierka |  | 2 |
|  |  | Redukčná vložka do vretena |  | 6 |
|  |  | Kľúč nástrčný na nožovú hlavu | 1 |  |
|  |  | Kľúč nástrčný do skľučovadla | 1 |  |
|  |  | Ochranný kryt proti odlietavajúcim trieskam / na suport / | 1 |  |
|  |  | Ochranný kryt na univerzálne skľučovadlo | 1 |  |
|  |  | Olejnička |  | 3 |
|  |  | Náradie, nástroje, meradlá a bezpečnostné pomôcky pri sústruhoch |  |  |
|  |  | Plochý pilník | 1 |  |
|  |  | Guľatý pilník | 1 |  |
|  |  | Škrabák trojhranný | 1 |  |
|  |  | Kladivo 300g | 1 |  |
|  |  | Jamkár | 1 |  |
|  |  | Skrutkovač | 1 |  |
|  |  | Tyč na vyrážanie sústružníckych hrotov | 1 |  |
|  |  | Pomôcka na skladanie skľučovadla / kľúč, drevená podložka/ |  | 3 |
|  |  | Základné sústružnícke nože | 1 |  |
|  |  | Jemný obťahovací kameň |  | 1 |
|  |  | Háčik na triesky | 1 |  |
|  |  | Podložky pod sústružnícke nože |  | podľa potreby |
|  |  | Olejnička |  | 2 |
|  |  | Oceľové dĺžkové meradlo |  | 2 |
|  |  | Ochranné okuliare / štíty / proti trieskam | 1 |  |
|  |  | Ochranné manžety pre prácu na strojoch | 1 |  |
|  |  | Stojan na výkresy | 1 |  |
|  |  | Rám pre ručné pílové listy |  | 1 |
| 2. 2. | Dielňa pre strojné obrábanie kovov Dielňa pre strojné obrábanie kovov | Základné vybavenie frézarskej dielne |
|  |  | Vertikálna frézovačka |  | 2 |
|  |  | Horizontálna frézovačka |  | 1 |
|  |  | Konzolová univerzálna frézovačka |  | 1 |
|  |  | Odkladací stolík ku frézovačkám |  | 4 |
|  |  | Regál na príslušenstvo k frézovačkám |  | 1 |
|  |  | Zámočnícky pracovný stôl so zverákom |  | 1 |
|  |  | Odkladací stôl |  | 1 |
|  |  | Regál na materiál |  | 1 |
|  |  | Paleta na kovový odpad |  | 1 |
|  |  | Kancelársky stôl |  | 1 |
|  |  | Stolička |  | 1 |
|  |  | Tabuľa |  | 1 |
|  |  | PC (notebook) majstra |  | 1 |
|  |  | Príslušenstvo k frézovačkám |  |  |
|  |  | Frézovacie tŕne 22-32 |  | 6 |
|  |  | Redukčné puzdro |  | 1 |
|  |  | Strojový zverák pevný |  | 1 |
|  |  | Otočný a sklopný, samostrediaci zverák |  | 1 |
|  |  | Súprava pevných podložiek do zverákov |  | 6 |
|  |  | Upínacia hlavička pre frézy s valcovou stopkou |  | 6 |
|  |  | Prístroj na pozdĺžne delenie |  | 1 |
|  |  | Univerzálny deliaci prístroj |  | 1 |
|  |  | Mechanický otočný stôl |  | 2 |
|  |  | Upínacie skrutky pre T drážky | 1 |  |
|  |  | Ochranný kryt proti (odlietavajúcim) trieskam | 1 |  |
|  |  | Náradie, nástroje, meradlá a bezpečnostné pomôcky pri frézovačke |  |  |
|  |  | Maticové kľúče obojstranné |  | sada |
|  |  | Pilník plochý | 1 |  |
|  |  | Kladivo 450g | 1 |  |
|  |  | Upínacie skrutky do vretena podľa typu stroja | 1 |  |
|  |  | Sady vymedzovacích krúžkov |  | 1 |
|  |  | Uholníky na vyrovnávanie zverákov |  | 2 |
|  |  | Základné rezné nástroje | 2 |  |
|  |  | Jemný obťahovací kameň |  | 1 |
|  |  | Olejnička |  | 3 |
|  |  | Posuvné meradlo s hĺbkomerom 150 mm | 1 |  |
|  |  | Rysovacia ihla |  | 5 |
|  |  | Príložný uholník |  | 1 |
|  |  | Úpinky a skrutky rôznych veľkostí |  | 6 |
|  |  | Kocky na podloženie |  | 4 |
|  |  | Nastaviteľné podložky |  | 2 |
|  |  | Sada paralelných podložiek |  | 2 |
|  |  | Ochranné okuliare / štítky proti trieskam | 1 |  |
|  |  | Ochranné manžety pre prácu na strojoch | 1 |  |
|  |  | Základné vybavenie dielne pre brúsenie |
|  |  | Hrotová brúska |  | 1 |
|  |  | Vodorovná rovinná brúska |  | 2 |
|  |  | Brúska do otvoru |  | 1 |
|  |  | Odkladací stolík ku brúskam |  | 4 |
|  |  | Regál na príslušenstvo ku brúskam |  | 1 |
|  |  | Regál na materiál |  | 1 |
|  |  | Odkladací stôl |  | 1 |
|  |  | Kancelársky stôl |  | 1 |
|  |  | Stolička |  | 1 |
|  |  | Tabuľa |  | 1 |
|  |  | PC (notebook) majstra |  | 1 |
|  |  | Príslušenstvo k brúskam |  |  |
|  |  | Brúsny kotúč | 1 |  |
|  |  | Príruba brúsneho kotúča |  | 1 |
|  |  | Sťahovák príruby brúsneho kotúča |  | 1 |
|  |  | Vyvažovací tŕň |  | 1 |
|  |  | Sada unášačov |  | 3 |
|  |  | Hroty Morse 1 - 4 |  | 3 |
|  |  | Otvorená opierka |  | 1 |
|  |  | Kryty proti odstrekovaniu chladiacej kvapaliny |  | 1 |
|  |  | Vyvažovací stojan |  | 2 |
|  |  | Vretenník pre vnútorné brúsenie |  | 1 |
|  |  | Zariadenie pre klieštinové upínanie |  | 1 |
|  |  | Klieštiny |  | sada |
|  |  | Klieštinové rýchloupínanie |  | 1 |
|  |  | Sklopný orovnávač na stôl |  | 1 |
|  |  | Uzavretá opierka |  | 1 |
|  |  | Trojčeľusťové skľučovadlo |  | 2 |
|  |  | Stranový orovnávač brúsneho kotúča |  | 1 |
|  |  | Odchýlkomer |  | 2 |
|  |  | Elektrická magnetická upínacia doska |  | 3 |
|  |  | Náradie, nástroje, meradlá a bezpečnostné pomôcky pri brúske |  |  |
|  |  | Maticové kľúče obojstranné |  | sada |
|  |  | Pilník plochý | 1 |  |
|  |  | Jemný obťahovací kameň | 1 |  |
|  |  | Olejnička |  | 1 |
|  |  | Posuvné meradlo s hĺbkomerom 150 mm | 1 |  |
|  |  | Strmeňový mikrometer 0 -25 mm |  | 2 |
|  |  | Strmeňový mikrometer 25 -50 mm |  | 4 |
|  |  | Strmeňový mikrometer 50 - 75 mm |  | 2 |
|  |  | Príložný uholník |  | 2 |
|  |  | Úpinky a skrutky rôznych veľkostí |  | 4 |
|  |  | Nastaviteľné podložky |  | 2 |
|  |  | Základné vybavenie dielne pre vŕtanie |
|  |  | Stolová vŕtačka |  | 1 |
|  |  | Stĺpová vŕtačka |  | 2 |
|  |  | Otočná vŕtačka |  | 1 |
|  |  | Dvojkotúčová brúska |  | 1 |
|  |  | Rysovacia doska s podstavcom |  | 1 |
|  |  | Odkladací stolík pri strojoch |  | 4 |
|  |  | Regál na príslušenstvo ku strojom |  | 1 |
|  |  | Zámočnícky pracovný stôl |  | 1 |
|  |  | Odkladací stôl |  | 1 |
|  |  | Regál na materiál |  | 1 |
|  |  | Kancelársky stôl |  | 1 |
|  |  | Stolička |  | 1 |
|  |  | Tabuľa |  | 1 |
|  |  | PC (notebook) majstra |  | 1 |
|  |  | Príslušenstvo k vŕtačkám |  |  |
|  |  | Trojčeľusťové upínacie skľučovadlo na vrtáky |  | 5 |
|  |  | Strojový zverák s pohyblivou čeľusťou |  | 5 |
|  |  | Úpinky a skrutky |  | 10 |
|  |  | Maticové kľúče obojstranné |  | 5 |
|  |  | Redukčné puzdro |  | 5 |
|  |  | Vyrážací klin |  | 5 |
|  |  | Vŕtacia hlava |  | 1 |
|  |  | Prizmatický zverák |  | 1 |
|  |  | Krížový stôl |  | 1 |
|  |  | Kocky na podloženie |  | 6 |
|  |  | Háčik na triesky |  | 5 |
|  |  | Olejnička |  | 2 |
|  |  | Náradie, nástroje, meradlá a bezpečnostné pomôcky pri vŕtačke |  |  |
|  |  | Ploché pilníky | 2 |  |
|  |  | Sada jemných pilníkov | 1 |  |
|  |  | Kladivo zámočnícke 150g | 1 |  |
|  |  | Vrtáky |  | podľa potreby |
|  |  | Výhrubníky |  | podľa potreby |
|  |  | Výstružníky |  | podľa potreby |
|  |  | Výkyvné hlavičky |  | 2 |
| 3. | Dielňa pre tepelné spracovanie kovov | Pracovisko kaliča |  | 1 |
|  |  | Prenosná vyhňa |  | 2 |
|  |  | Strojný buchar |  | 1 |
|  |  | Kováčske náradie sada |  | 1 |
| 4. | Výdajňa náradia a meracích prístrojov | Nástroje |  |  |
|  |  | Strediace vrtáky 60 stupňov |  | 5 |
|  |  | Krátke vrtáky s valcovou stopkou |  | podľa potreby |
|  |  | Dlhé vrtáky |  | podľa potreby |
|  |  | Vrtáky s kužeľovou stopkou |  | podľa potreby |
|  |  | Vrtáky s valcovou stopkou a brit. doštičkou |  | podľa potreby |
|  |  | Výhrubník s kužeľovou stopkou |  | podľa potreby |
|  |  | Ručné výstružníky |  | podľa potreby |
|  |  | Strojné výstružníky s kužeľovou stopkou |  | podľa potreby |
|  |  | Kužeľové výstružníky na otvory pre kolíky |  | podľa potreby |
|  |  | Záhlbníky na otvory pre valcové hlavy skrutiek |  | podľa potreby |
|  |  | Záhlbníky na otvory pre kužeľové hlavy skrutiek |  | podľa potreby |
|  |  | Kužeľové záhlbníky s kužeľovou stopkou |  | podľa potreby |
|  |  | Frézy valcové čelné pravorezné polohrubozubové |  | podľa potreby |
|  |  | Frézy s kužeľovou stopkou |  | podľa potreby |
|  |  | Frézy valcové čelné pravorezné polohrubozubové |  | podľa potreby |
|  |  | Frézy nástrčné |  | podľa potreby |
|  |  | Rám pre ručné pílové listy na kovy |  | podľa potreby |
|  |  | Sadové závitníky s krátkou stopkou |  | podľa potreby |
|  |  | Závitníky strojné |  | podľa potreby |
|  |  | Ručné maticové závitníky na metrické závity |  | podľa potreby |
|  |  | Ručné závitové čeľuste kruhové na metrické závity |  | podľa potreby |
|  |  | Pravé uberacie nože priame (brit. dest) |  | podľa potreby |
|  |  | Uberacie nože ohnuté |  | podľa potreby |
|  |  | Uberacie nože stranové |  | podľa potreby |
|  |  | Zapichovacie nože |  | podľa potreby |
|  |  | Vnútorné uberacie nože |  | podľa potreby |
|  |  | Vnútorné rohové nože |  | podľa potreby |
|  |  | Závitové nôže |  | podľa potreby |
|  |  | Brúsne kotúče na ostrenie vrtákov |  | podľa potreby |
|  |  | Obťahovacie ručné kamene |  | podľa potreby |
|  |  | Nožnice na plech ručné |  | 1 |
|  |  | Hlavičkár ručný |  | podľa potreby |
|  |  | Príťažník ručný |  | podľa potreby |
|  |  | Razidlá do kovu s písmenami a s číslicami |  | podľa potreby |
|  |  | Škrabáky ploché |  | podľa potreby |
|  |  | Škrabáky trojhranné |  | podľa potreby |
|  |  | Sada jemných pilníkov |  | podľa potreby |
|  |  | Náradie |  |  |
|  |  | Kladivo zámočnícke 150 -1000 gr. |  | podľa potreby |
|  |  | Štikacie kliešte |  | podľa potreby |
|  |  | Kliešte s dlhými plochými čeľusťami |  | podľa potreby |
|  |  | Kombinované kliešte s izolačnými povlakmi |  | podľa potreby |
|  |  | Hasáky na trubky s nastavovacou skrutkou |  | podľa potreby |
|  |  | Trubkové kľúče so šesťhranmi obojstranné |  | podľa potreby |
|  |  | Ručná vŕtačka (do priem. vrtáka 6mm) |  | 2 |
|  |  | Elektrická ručná brúska (do priemeru kotúča 125mm) |  | 2 |
|  |  | Elektrické ( ručné) nožnice (do hrúbky plechu 2mm) |  | 2 |
|  |  | Upínacie náradie |  |  |
|  |  | Vratidlo jednostranné |  | 5 |
|  |  | Vratidlo nastaviteľné |  | 5 |
|  |  | Nadstavec na závitníky a výstružníky |  | 5 |
|  |  | Redukčné vložky s Morseovými kužeľmi |  | 5 |
|  |  | Vyrážacie kliny na kužeľové stopky s unášačom |  | 5 |
|  |  | Vŕtačkové skľučovadlo trojčeľusťové |  | 5 |
|  |  | Kľúče k vŕtačkovým skľučovadlám |  | 5 |
|  |  | Trny pre vŕtačkové skľučovadlá |  | 5 |
|  |  | Rýchloupínacie hlavy |  | 2 |
|  |  | Výmenné vložky pevné pre rýchloupínacie hlavy |  | 2 |
|  |  | Výmenné vložky voľné pre rýchloupínacie hlavy |  | 2 |
|  |  | Spojky pre redukčné púzdra |  | 2 |
|  |  | Vratidlá na kruhové závitové čeľuste ručné |  | 6 |
|  |  | Ručné zvierky |  | 4 |
|  |  | Strojný zverák s pohyblivou čeľusťou |  | 2 |
|  |  | Ryhovacie vložky čeľusťové |  | 2 |
|  |  | Hladké vložky čeľusťové |  | 2 |
|  |  | Prizmatická vložka čeľustí |  | 2 |
|  |  | Kľuky strojných zverákov so šesťhranným otvorom |  | 2 |
|  |  | Výmenné vložky voľné pre rýchloupínacie hlavy |  | 2 |
|  |  | Spojky pre redukčné púzdra |  | 2 |
|  |  | Vratidlá na kruhové závitové čeľuste ručné |  | 6 |
|  |  | Meracie a kontrolné náradie |  |  |
|  |  | Oceľové pásmo |  | 1 |
|  |  | Obkročné hmatadlo |  | 2 |
|  |  | Oceľový zvinovací dvojmeter |  | 5 |
|  |  | Posuvné hĺbkomery |  | 2 |
|  |  | Posuvný výškomer s rysovacou ihlou |  | 2 |
|  |  | Dutinové mikrometre |  | 1 |
|  |  | Číslicový odchýlkomer stotinový |  | 1 |
|  |  | Stojan so stálym magnetom pre číselníkový odchýlkomer |  | 1 |
|  |  | Meracie uhlomery (oblúkový, univerzálny, optický) |  | 6 |
|  |  | Lístkový špáromer |  | 2 |
|  |  | Merací valec pre meranie kolmosti |  | 1 |
|  |  | Valčekové kalibre obojstranné |  | 5 |
|  |  | Strmeňové kalibre obojstranné |  | 5 |
|  |  | Základné mierky |  | 1 |
|  |  | Držiaky základných mierok a príslušenstvo |  | 1 |
|  |  | Nožové pravítka |  | 5 |
|  |  | Polomerové šablóny lístkové |  | 2 |
|  |  | Závitové šablóny pre metrický závit |  | 2 |
|  |  | Závitové šablóny pre whitworthov závit |  | 2 |
|  |  | Dielenské pravítka |  | 5 |
|  |  | Zámočnícke uholníky ploché |  | 5 |
|  |  | Zámočnícke uholníky príložné |  | 5 |
|  |  | Nádrh jemne staviteľný s valcovým stĺpom |  | 1 |
|  |  | Rysovacia ihla priama |  | 12 |
|  |  | Rysovacia ihla zahnutá |  | 12 |
| 5. | Odborná učebňa pre odborný výcvik | Školská tabuľa |  | 1 |
|  |  | Interaktívna tabuľa |  | 1 1 |
|  |  | Dataprojektor |  | 1 |
|  |  | Počítač s pripojením na internet |  | 1 |
|  |  | Školská lavica |  | 6 |
|  |  | Kancelársky stôl |  | 1 |
|  |  | Stoličky | 1 |  |
|  |  | Zatemňovacie zariadenie |  | 1 |
|  |  | Metodické skrine na učebné pomôcky |  | 1 |
| 6. | Odborná učebňa merania | Školská tabuľa |  | 1 |
|  |  | Dataprojektor |  | 1 |
|  |  | Počítač s pripojením na internet |  | 1 |
|  |  | Kancelársky stôl |  | 1 |
|  |  | Školská lavica |  | 12 |
|  |  | Stoličky | 1 |  |
|  |  | Mikrometre 25-50mm , 50-75mm |  | 12 |
|  |  | Pasametre 25-50, 50-75, 75-100 |  | 3 |
|  |  | Držiaky na mikrometre |  | 12 |
|  |  | Tvrdomery |  | 1 |
|  |  | Skriňa na meradlá |  | 1 |
|  |  | Mikrometrický výškomer |  | 1 |
|  |  | Univerzálne uhlomery |  | 3 |
|  |  | Optické uhlomery |  | 3 |
|  |  | Číselníkové odchýlkomery |  | 5 |
|  |  | Závitové kalibre |  | 2 |
|  |  | Valcové kalibre |  | 2 |
|  |  | Koncové mierky |  | 1 |
|  |  | Mikrometrické hĺbkomery |  | 1 |
|  |  | Výškomer |  | 1 |
|  |  | Vzorky pre kontrolné meranie |  | 12 |
|  |  | Magnetické stojany |  | 5 |

| 7. | Príručný sklad materiálu | Plechová skriňa |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regál na materiál |  | 1 |
|  |  | Ručné pákové nožnice |  | 1 |
|  |  | Strojná rámová píla |  | 1 |
|  |  | Vyrovnávacia doska |  | 1 |
|  |  | Odkladací oplechovaný stôl |  | 1 |
|  |  | Vozík na rozvoz materiálu |  | 1 |
|  |  | Manipulačný vozík na prepravu paliet |  | 1 |
|  |  | Palety na materiál |  | 1 |
|  |  | Palety na kovový odpad |  | 1 |
|  |  | Centrálna príprava chladiacej emulzie |  | 1 |
| 8. | Kabinet MOV | Kancelársky stôl |  | 1 |
|  |  | Skriňa |  | 1 |
|  |  | Stolička |  | 1 |
|  |  | Počítač s pripojením na internet |  | 1 |

# 5 Odporúčané učebné priestory

Skvalitniť vyučovací proces je možné zaradením nadštandardných učebných priestorov podľa potreby a podľa priestorových a ekonomických možností školy. Skvalitňujú špecifiká výučby učebného odboru 2423 H nástrojár. Odporúčané priestory pre teoretické vyučovanie sú stanovené  v tabuľke č.5 a  priestory pre praktické vyučovanie v tabuľke č.6

## 5.1 Odporúčané učebné priestory pre teoretické vyučovanie

Tabuľka č. 5

| P. č. | Názov učebného priestoru pre teoretické vyučovanie |
| --- | --- |
| 1. | Odborná učebňa na strojárske predmety |

## 5.2 Odporúčané učebné priestory pre praktické vyučovanie

Tabuľka č. 6

| P. č. | Názov učebného priestoru pre praktické vyučovanie |
| --- | --- |
| 1. | Ostriareň náradia |

# 6 Odporúčané vybavenie učebných priestorov

Uvedené odporúčané nadštandardné vybavenie učebných priestorov pre teoretické a praktické vyučovanie umožní realizovať kvalitnejšiu výučbu a žiaci získajú špecifické vedomosti a zručnosti, ktoré využijú v praxi. Odporúčané vybavenie učebných priestorov uvedených v tabuľke č.5 a č. 6 sú rozpracované v tabuľkách č.7 a č. 8. Pri vybavení pracovného miesta žiaka sú uvedené všetky doporučené pomôcky, náradie a pod., ktoré žiak potrebuje v procese teoretickej a praktickej prípravy vo svojom odbore.

## 6.1 Odporúčané vybavenie učebných priestorov pre teoretické vyučovanie

Tabuľka č. 7

|  | Teoretické vyučovanie |
| --- | --- |
| P. č. priestoru | Názov priestoru (z tab. č. 5) | Názov vybavenia (v členení stroje a zariadenia, prístroje, výpočtová technika, nábytok a pod.) | Počet na |
|  |  |  | žiaka | skupinu |
| 1. | Učebňa pre strojárske predmety | Školská lavica |  | 12 |
|  |  | Školská stolička | 1 |  |
|  |  | Školská tabuľa |  | 1 |
|  |  | Katedra |  | 1 |
|  |  | Stolička |  | 1 |
|  |  | Počítač s pripojením na internet |  | 1 |
|  |  | Dataprojektor s premietacím plátnom |  | 1 |
|  |  | Skrinky na učebné pomôcky |  | 3 |
|  |  | Učebné pomôcky (názorné modely súčiastok) |  | podľa potreby |

## 6.2 Odporúčané vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie

Tabuľka č. 8

|  | Praktické vyučovanie |
| --- | --- |
| P. č. priestoru | Názov priestoru (z tab. č. 6) | Názov vybavenia (v členení stroje a zariadenia, prístroje, výpočtová technika, nábytok a pod.) | Počet na |
|  |  |  | žiaka | skupinu |
| 1. | Ostriareň náradia | Univerzálna nástrojová brúska |  | 1 |
|  |  | Brúska na brúsenie sústružníckych nožov |  | 1 |
|  |  | Brúska na brúsenie vrtákov |  | 1 |
|  |  | Stojanová dvojkotúčová brúska |  | 1 |
|  |  | Kovová skriňa |  | 1 |
|  |  | Regál na náradie |  | 1 |
|  |  | Vozík pojazdný |  | 1 |
|  |  | Stolička |  | 1 |
|  |  | Odsávacie zariadenie |  | 1 |

# 7 Požiadavky na učebné priestory a ich vybavenie pre všeobecnovzdelávacie predmety

## 7.1 Základné učebné priestory

Tabuľka č. 9

| P. č. | Názov učebného priestoru |
| --- | --- |
| 1. | Učebňa |
| 2. | Telocvičňa |

## 7.2 Základné vybavenie učebných priestorov

Tabuľka č. 10

| P. č. priestoru | Názov priestoru (z tab. č. 9) | Názov vybavenia (v členení stroje a zariadenia, prístroje, výpočtová technika, nábytok a pod.) | Počet na |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | žiaka | skupinu |
| 1. | Učebňa | Katedra | - | 1 |
|  |  | Stolička | 1 | - |
|  |  | Školská lavica | 1 | - |
|  |  | Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami | - | 1 |
|  |  | Skriňa | - | 1 |
|  |  | Učebné pomôcky (podľa predmetov) | - | 1 |
|  |  | Nástenka | - | 1 |
| 2. | Telocvičňa | Rebrina | - | 8 |
|  |  | Tyč na šplhanie | - | 2 |
|  |  | Lano na šplhanie | - | 2 |
|  |  | Kruhy | - | 1 |
|  |  | Hrazda | - | 1 |
|  |  | Lavička | - | 6 |
|  |  | Karimatka | 1 | - |
|  |  | Žinenka | - | 6 |
|  |  | Švihadlo | 1 | - |
|  |  | Švédska debna | - | 2 |
|  |  | Koza | - | 1 |
|  |  | Odrazový mostík | - | 1 |
|  |  | Volejbalová konštrukcia | - | 1 |
|  |  | Volejbalová sieť | - | 1 |
|  |  | Volejbalová lopta | - | 8 |
|  |  | Basketbalová konštrukcia s doskou a košom | - | 2 |
|  |  | Basketbalová lopta | - | 8 |
|  |  | Futbalová/hádzanárska brána | - | 2 |
|  |  | Futbalová lopta | - | 8 |
|  |  | Stopky | - | 1 |
|  |  | Meracie pásmo | - | 1 |
|  |  | CD (DVD) prehrávač s reproduktormi | - | 1 |
|  |  | Učebné pomôcky (obrazový materiál, videozáznamy, dataprojektor, počítač, netradičné náčinie a i. podľa potrieb výučby) | - | 1 |
|  |  | Skrinka pre audiovizuálnu techniku | - | 1 |

## 7.3 Odporúčané učebné priestory

Kvalitnejšiu výučbu v danom odbore umožní zriadenie odporúčaných nadštandardných učebných priestorov pre zabezpečenie vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov. Odporúčané (nadštandardné) učebné priestory zriaďuje škola podľa potreby na základe vlastných priestorových a ekonomických možností.

Tabuľka č. 11

| P. č. | Názov učebného priestoru |
| --- | --- |
| 1. | Fyzikálna učebňa |
| 2. | Chemické laboratórium |
| 3. | Jazykové laboratórium |
| 4. | Multimediálna učebňa |
| 5. | Matematická učebňa |

## 7.4 Odporúčané vybavenie učebných priestorov

Tabuľka č. 12

| P. č. priestoru | Názov priestoru (z tab. č. 11) | Názov vybavenia (v členení stroje a zariadenia, prístroje, výpočtová technika, nábytok a pod.) | Počet na |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | žiaka | skupinu |
| 1. | Fyzikálna učebňa | Pracovný stôl pre učiteľa | - | 1 |
|  |  | Stolička | 1 | - |
|  |  | Pracovný stôl pre žiaka | 1 | - |
|  |  | Skriňa | - | 1 |
|  |  | Interaktívna tabuľa | - | 1 |
|  |  | Učebné pomôcky (podľa potrieb výučby) | - | 1 |
|  |  | Dataprojektor | - | 1 |
|  |  | Notebook | 1 | - |
|  |  | Notebook/stolový počítač | - | 1 |
|  |  | Prístup na internet | 1 | - |
|  |  | Zdroj napätia a prúdu | - | 1 |
|  |  | USB kľúč | - | 2 |
|  |  | Indukčný varič | - | 1 |
|  |  | Súprava pre časť mechanika – demonštračná súprava | - | 1 |
|  |  | Súprava pre časť mechanika – žiacka súprava | 1 | - |
|  |  | Súprava pre časť termodynamika –demonštračná súprava | - | 1 |
|  |  | Súprava pre časť termodynamika – žiacka súprava | 1 | - |
|  |  | Súprava pre časť optika – demonštračná súprava | - | 1 |
|  |  | Súprava pre časť optika – žiacka súprava | 1 |  |
|  |  | Lekárnička | - | 1 |
|  |  | Súprava pre časť elektrina – demonštračná súprava | - | 1 |
|  |  | Súprava pre časť elektrina – žiacka súprava | 1 | - |
|  |  | Súprava pre časť magnetizmus – demonštračná súprava | - | 1 |
|  |  | Súprava pre časť magnetizmus – žiacka súprava | 1 | - |
| 2. | Chemická laboratórium | Laboratórne stoly | 1 | - |
|  |  | Skrine na uskladnenie chemikálií | - | 2 |
|  |  | Skrine na uskladnenie pomôcok | - | 2 |
|  |  | Digestor na prácu s prchavými látkami | - | 1 |
|  |  | Kameninové umývadlo | - | 4 |
|  |  | Plynový kahan aj s horákmi – propán- butánový | - | 8 |
|  |  | Periodická tabuľka chemických prvkov - nástenná | - | 1 |
|  |  | Dataprojektor | - | 1 |
|  |  | Notebook | 1 |  |
|  |  | Notebook/stolový počítač | - | 1 |
|  |  | Interaktívna tabuľa | - | 1 |
|  |  | Prístup na internet | 1 |  |
|  |  | Zdroj napätia a prúdu | - | 1 |
|  |  | USB kľúč | - | 2 |
|  |  | Ochranné pracovné plášte | 1 | - |
|  |  | Ochranné pracovné rukavice | 1 | - |
|  |  | Ochranné okuliare | 1 | - |
|  |  | Ochranný štít | - | 1 |
|  |  | Lekárnička | - | 1 |
|  |  | Hasiaci prístroj | - | 1 |
|  |  | Laboratórne pomôcky (podľa potrieb výučby) | - | 1 |
| 3. | Jazykové laboratórium | Katedra | - | 1 |
|  |  | Stolička | 1 | - |
|  |  | Školská lavica | 1 | - |
|  |  | Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami | - | 1 |
|  |  | Skriňa | - | 1 |
|  |  | Interaktívna tabuľa | - | 1 |
|  |  | Učebné pomôcky (podľa potrieb výučby) | - | 1 |
|  |  | Nástenka | - | 1 |
|  |  | Dataprojektor | - | 1 |
|  |  | Notebook | 1 | - |
|  |  | Notebook/stolový počítač | - | 1 |
|  |  | CD prehrávač/DVD prehrávač* | - | 1 |
|  |  | Slúchadlá | 1 | - |
|  |  | Prístup na internet | 1 | - |
|  |  | USB kľúč | - | 2 |
| 4. | Multimediálna učebňa | Katedra | - | 1 |
|  |  | Stolička | 1 | - |
|  |  | Školská lavica | 1 | - |
|  |  | Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami | - | 1 |
|  |  | Skriňa | - | 1 |
|  |  | Interaktívna tabuľa | - | 1 |
|  |  | Učebné pomôcky (podľa potrieb výučby) | - | 1 |
|  |  | Nástenka | - | 1 |
|  |  | Dataprojektor | - | 1 |
|  |  | Notebook/stolový počítač | 1 | - |
|  |  | Reproduktory** | - | 2 |
|  |  | Multifunkčné zariadenie | - | 3 |
|  |  | USB kľúč | 1 | - |
|  |  | Kamera | - | 1 |
|  |  | Prístup na internet | 1 | - |
|  |  | Veľkoplošný TV 3 D + DVD | - | 1 |
| 5. | Matematická učebňa | Katedra | - | 1 |
|  |  | Stolička | 1 | - |
|  |  | Školská lavica | 1 | - |
|  |  | Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami | - | 1 |
|  |  | Skriňa | - | 1 |
|  |  | Interaktívna tabuľa | - | 1 |
|  |  | Magnetická tabuľa | - | 1 |
|  |  | Učebné matematické pomôcky a rysovacie pomôcky (podľa potrieb výučby) | - | 1 |
|  |  | Nástenka | - | 1 |
|  |  | Dataprojektor | - | 1 |
|  |  | Notebook/stolový počítač | - | 1 |
|  |  | Notebook | 1 | - |
|  |  | Prístup na internet | 1 | - |
|  |  | Matematický softvér | - | 1 |
|  |  | USB kľúč | - | 2 |
|  |  | Čítacie zariadenie (kamera) | - | 1 |

*Prípadne iný audio systém podľa potrieb a ekonomických možností školy.

**V prípade, že nie sú integrované v rámci PC.